## Slide 1
國立政治大學交通安全宣導資料

## Slide 2
依據：
教育部、文山一分局來文

## Slide 3
校內外交通危安點分析

## Slide 4
國立政治大學校內交通危安點(共五處)
校內易肇事地點：★
1.道藩樓與道藩樓。
119教室(離島教室)
間道路
2.道藩樓側往山下方
向道路。
3.體育館往渡賢橋頭。
4.行政大樓往風雩樓
側邊車道。
5.學校大門口。
1
2
5
3
4

## Slide 5
國立政治大學校內交通危安點(1)
通行學生
通行車輛
車輛
行通
肇因分析：
道藩樓119教室上/下課人員通行與道藩樓間道路，常因未注意通行車輛，逕行穿越道路導致危險狀況。
注意事項：
行人：通行前先觀察兩側道路是否有車輛通過，避免忽然
衝出肇生意外。
車輛：通行該路段請緩速或停下，確認無人後再通過。
通行車輛
通行學生
撞擊
撞擊

## Slide 6
國立政治大學校內交通危安點(2)
肇因分析：
下山車輛無法通視右側行人，在車速過快狀況下，右彎時忽遇行人走在車道上或車道邊，閃避不及造成車禍。
注意事項：
行人：儘量靠側邊行走，避免走在車道上或車道線邊緣。
車輛：遵守校內限速(20公里)，避免反應不及。
撞擊
下山車輛

## Slide 7
國立政治大學校內交通危安點(3)
肇因分析：
因渡賢橋頭為兩端道路最高點，易造成體育館往渡賢橋頭(環山一路)與山下往藝文中心方向之兩端車輛或行人無法通視，上坡時加踩油門突然發現人車，閃避不及造成車禍。
注意事項：
行人：儘量靠左邊行走，避免人車意外。
車輛：通過路口前應緩速或停下，確認安全後再行駛。
撞擊
往山上車輛
體育館
離場車輛
上坡時無法確認
對向上山車狀況

## Slide 8
國立政治大學校內交通危安點(4)
肇因分析：
行政大樓因施工裝設之安全圍籬，無法先期發現占用車道人員，且車道狹窄無法容納人車併行，易肇生意外。
注意事項：
行人：請行走於行人徒步區，人車分道確保安全。
車輛：行車至此處應緩速，確認車道無人後再通過。
車道狹窄
行人徒步區
車輛通行

## Slide 9
國立政治大學校內交通危安點(5)
肇因分析：
校門口為車輛進出頻繁區域，人員常無視駐警隊標示，任意穿越馬路，致使進出車輛經常緊急煞車，容易發生危險
注意事項：
行人：請行走於行人徒步區(黃線右側)，確保安全。
車輛：通過門口時應緩速或停下，確認車道無人後再行駛
行人禁止穿越

## Slide 10
國立政治大學校校外前門交通危安點(共10處)
校外前門易肇事地點：★
1.校門口橫向斑馬線。2.校門兩側縱向斑馬線。
3.吉野家門口轉角處。4.秀明、萬壽路口。
5.公車政大站(Ubike站前)。6.麥側
7.研究大樓-學思樓間小門。
3
1
2
5
6
7
4
2

## Slide 11
國立政治大學校校外前門交通危安點(共10處)
8
9
10
校外前門易肇事地點：★
8.水池停車場。
9.道南橋全段(行人則為橋西側)。
10.指南路-木新路路口。

## Slide 12
國立政治大學校外前門交通危安點1(校門)
肇因分析：
校門口為車輛進出頻繁區域，人員常無視交通號誌，任意穿越馬路，致使進出車輛經常緊急煞車，容易發生危險。
注意事項：
行人：請依交通號誌通行，人車相互尊重。
車輛：通過門口時應緩速或停下，確認無人後再行駛。

## Slide 13
國立政治大學校外前門交通危安點2(校門)
肇因分析：
學校大門前指南路二段全段路寬約8公尺，人員常無視交通號誌，任意穿越馬路，致使車輛緊急煞車，易發生危險
注意事項：
行人：請依交通號誌通行，人車相互尊重。
車輛：通過路口時應緩速慢行，確認無人後再行駛。

## Slide 14
國立政治大學校外前門交通危安點3(吉野家門口)
肇因分析：
萬壽路往道南橋車輛無法通視轉角人員，在右彎時忽遇人員走在車道邊(或視覺死角)，閃避不及造成車禍。
注意事項：
行人：儘量靠人行道內側觀察，確認無車後再快速通行。
車輛：右轉時應放慢速度並注意行人狀況，避免意外。
右轉車輛
撞擊

## Slide 15
國立政治大學校外前門交通危安點4(秀明、萬壽路口)
肇因分析：
萬壽路往學校大門車輛常因通行車輛過多，為搶過彎常不慎撞擊過馬路人員。
注意事項：
行人：通行時確認無車後快速通行，隨時注意來車狀況。
車輛：轉彎時應放慢速度並注意行人狀況，避免意外。
撞擊
撞擊
撞擊
萬壽路轉彎車

## Slide 16
國立政治大學校外前門交通危安點5(公車政大站)
肇因分析：
萬壽路政大往萬興讀書館方向，常見為搶上公車人員與通行車輛搶道，易與萬壽路下山車輛發生車禍意外。
注意事項：
行人：過馬路前應注意兩側來車，或自右側斑馬線通行。
車輛：通過路口時應緩速慢行，避免行人衝出反應不及。
撞擊
通行車輛
撞擊
搶搭公車人員
通行車輛
搶搭公車人員

## Slide 17
國立政治大學校外前門交通危安點6(麥側)
肇因分析：
兩側商家密布，道路僅寬約8公尺，且為公車停靠站牌，常見人員任意穿行，致使通行車輛閃避不及發生車禍。
注意事項：
行人：過馬路前應注意兩側來車，並由斑馬線通行。
車輛：通過路口時應緩速慢行並注意行人狀況，避免意外
撞擊
任意穿行人員
通行車輛
撞擊
任意穿行人員
通行車輛

## Slide 18
國立政治大學校外前門交通危安點7(研究大樓旁側門)
肇因分析：
研究大樓旁側門對面為郵局及商家，用餐時間人員常無視交通號誌任意穿越馬路，致使通行車輛閃避不及發生車禍
注意事項：
行人：請經兩側斑馬線通行道路，人車相互尊重。
車輛：通過路口時應緩速慢行並注意行人狀況，避免意外
未完工
撞擊
撞擊
通行車輛
通行車輛

## Slide 19
國立政治大學校外前門交通危安點8(水池停車場出口)
左彎
右彎
撞擊
撞擊
撞擊
通行車輛
通行車輛
肇因分析：
本校學生騎機車離校時，為趕時間常於離開閘門後隨即轉彎騎出，未能注意兩側來車。
注意事項：
學生：騎出時應注意兩側來車，避免車速過快反應不及。
車輛：通過該路段時應緩速並注意來車狀況，避免意外。
左彎
右彎

## Slide 20
國立政治大學校外前門交通危安點9-1(道南橋全段)
肇因分析：
因橋面狹窄且無路肩設計，機車常與汽車、公車爭道，易與通行車輛發生擦撞意外。
注意事項：
學生、車輛：車速放緩並依序通行，嚴禁超車、超速避免
意外。
擦撞
擦撞

## Slide 21
國立政治大學校外前門交通危安點9-2(道南橋西側)
肇因分析：
因橋面西側(靠木新路一段)狹窄且無路肩設計，人員常行走於橋面與車輛爭道，易與通行車輛發生車禍意外。
注意事項：
行人：至西側時走兩側階梯，不可行走於車道避免意外。
車輛：往政大方向行駛時注意有無行人(夜間特需小心)。
行人方向
行人方向
階梯

## Slide 22
國立政治大學校外前門交通危安點10(指南路-木新路口)
肇因分析：
該路段無兩段式左轉設計，常見機車於路中間待轉，易遭後方來車追撞或擦撞。
注意事項：
機車：仍請靠右至指南路一段路口待轉，降低危險因素。
車輛：行駛時放緩速度，並注意道路中間可能有待轉車輛
無待轉設計
通行車輛
擦撞

## Slide 23
國立政治大學校校外後門交通危安點(共2處)
校外後門易肇事地點：★
1.後山停車場出口。
2.自強宿舍停車場左轉方向(老泉街45巷)
1
2

## Slide 24
國立政治大學校外後門交通危安點1(後山停車場出口)
肇因分析：
停車場出口已提醒減速慢行，唯學生常因趕時間且離場路段為下坡速度增加，右轉如遇天雨時易因地滑失控自摔。
注意事項：
機車：儘量減速慢行(特需注意天雨時)，降低危險因素。
車輛：天雨時行經該路段需注意機車行車狀況，避免二度
傷害。
天雨右轉需注意
滑倒

## Slide 25
國立政治大學校外後門交通危安點2(自強宿舍停車場)
肇因分析：
出口左方為老泉街45巷道路且無燈號管制，學生騎機車左轉如未注意天候或來車狀況，易發生車禍或自摔(天雨)。
注意事項：
機車：儘量減速慢行(特需注意天雨時)，並注意來車狀況
車輛：行經該路段需緩速並注意機車狀況(天雨時特需注
意)，避免二度傷害。
外出左轉車輛
撞擊
滑倒
來車方向
外出左轉車輛

## Slide 26
以上不過略舉大端，其他還有很多我們應該注意的地方，需要大家共同分享，也希望提醒本校教職員工生：
一、行走於任何地方應確實
遵守號誌，並隨時注意
車輛狀況，保持「你看
得到我，我看得到你」
原則，以避免他人違規
對你我造成的傷害。
看

## Slide 27
二、交通安全沒有其他特殊技
巧，只有三個字：第一個
字是慢、第二個字也是慢、
第三個字還是慢，走路要
慢、騎車要慢、開車更要
慢。唯有慢才能確保安全，
而安全才是回家唯一的路，
勿因一時搶快而使親人終
身抱憾。
慢

## Slide 28
三、車輛於道路上應禮讓行人，同樣行人也應該尊
重汽車路權，不要以為行人最大，就肆無忌憚
任意穿越馬路，我們當然不怕遵守交通規則、
注意道路狀況的駕駛人，但如果遇到意外……
你願意賭嗎？
讓